KUTSE PAKKUMUSE ESITAMISEKS

| 1. Üldinfo hanke kohta |
| --- |
| 1.1. Hanke nimetus | Veetöötlusseadmete paigaldamine Sillamäe linna Mikrorajooni pumplasse |
| 1.2. Hankemenetlus | Hankemenetlus alla riigihanke piirmäära |
| 1.3. Hankelepingu täitmise lõpptähtaeg | 7 kuud koos veetöötlussõlme katsetustega ning veetöötlusprotsessi seadistamisega |
| 1.4. Garantiiperiood | 24 kuud |
| 2. Hankija |
| 1.1. Hankija | AS Sillamäe Veevärk, Ranna 5, 40231, Sillamäe, Ida-Virumaa |
| 1.2. Kontaktisik | Hr. Viktor Rodkin, AS Sillamäe Veevärk juhatuse liige |
| 1.3. Kontaktandmed | Telefon: 39 24 077 Faks: 39 24 515 e-mail: sil.veevark@silveevark.ee |
| 3. Hankedokumendid |
| 3.1. Väljastamine | Elektrooniliselt e-maili teel |
| 3.2. Hind | - |
| 3.3. Tingimused | Eelneval registreerimisel – Lisas 1 fikseeritud vormikohase pakkumusmenetluses osalemise taotluse esitamisel |
| 4. Pakkumiseelne koosolek |
| 4.1. Kuupäev | Organiseeritud koosolekut ei toimu. Võimalik objektiga tutvuda iseseisvalt, leppides eelnevalt kokku külastusaeg |
| 5. Pakkumuse esitamine |
| 5.1. Koht | AS Sillamäe Veevärk, Ranna 5, Sillamäe |
| 5.2. Tähtaeg | 23. aprill 2008 |
| 5.3. Kellaaeg | 11.00 |
| 5.4. Tingimused | Fikseeritud hankedokumentides |
| 5.5. Pakkumise tagatis | 5000.- krooni |
| 5.6. Pakkumiste avamine | 23. aprill 2008 algusega kell 11.10 |
| 6. Tööde üldine kirjeldus |
| 6.1. Üldine kirjeldus | Tööde täpsem maht on esitatud hankedokumentide osas III Tehnilised nõuded. Üldine tööde maht on alljärgnev: kõik vajalikud projekteerimistööd põhiprojekti tasemel; hoone juurdeehitus gabariitidega orienteeruvalt 5 x 5 m; rauaeraldusfiltri (metallist, topeltpõhjaga, võimsusega vähemalt 80 m3/h, mis tagaks puhastatud vee üldraua sisalduse alla 0,05 mg/l) ja selle juurde kuuluvate kõikide tehnoloogiliste seadmete (kompressor, veemõõtja, niiskuseraldaja, siibrid, klapid, ventiilid, torud, pumbad, jms) tarne ja paigaldus; siibrikaevu ehitus koos elektrilise või pneumoajamiga siibri paigaldamisega; filtri pesupumba tarne ja paigaldus; kloreerimissedme tarne ja paigaldus; elektrivarustus, kilbid, installatsioon, küte, valgustus; automaatikaseadmete tarne ja paigaldus; ventilatsioonitööd; olemasolevate kasutusele jäävate torustike (nt puurkaevude toorveetorustikud, torustik reservuaari jms) ja seadmete ühendamine paigaldatavate torustike ja seadmetega; kanalisatsioonitorustiku ehitus filtripesuvee juhtimiseks olemasolevasse linna kanalisatsioonisüsteemi; teede, platside ja haljasalade korrastamine ehk taastamine; veetöötlussõlme katsetamine, testimine, proovikäitamine, häälestamine ja üleandmine. |

:

Lisa 1 		PAKKUMISMENETLUSES OSALEMISE TAOTLUS

HANKE NIMETUS: 	Sillamäe linna Mikrorajooni pumpla veetöötlussõlme ehitus

PAKKUJA ÄRINIMI: ………………..….…………….………………………….…

REGISTRIKOOD: .....……………………..…………………………………………

PAKKUJA POSTIAADRESS: ....……………………………………………………

VOLITATUD ESINDAJA: ....………………………………….………………….…

(ees- ja perekonnanimi, amet ettevõttes)

TELEFON: 	……………………………………………

FAKS: ……………………………………………………

E-POST ……………………………………………….....

(kuhu saadetakse hankedokumendid)

kuupäev “ ……..” ……………………….. 2008.a

Kinnitan andmete õigsust: ……………………………………………….………

(ees- ja perekonnanimi) (allkiri)