# Kinnitatud

# AS Sillamäe-Veevärk

# nõukogu poolt

# 23.11.2006.a. nr. 06-06

# Arvestuse metoodika maagaasi müügil  Sillamäe linna kodutarbijatele.

1. Arvelduse kord kodutarbijatega (korterid, elamud) gaasiarvestitega.

Tasu  tarbitud  maagaasi eest arvestatakse igakuiselt. Kodutarbija poolt tarbitud gaasikogus kuus määratakse gaasiarvesti näitude alusel. Kui kodutarbijal on mitu  gaasiarvestit, nende näite summeeritakse. Maagaasi hinna (sisaldab  võrguteenuse hinda) kehtestab Müüja (AS Sillamäe Veevärk) kooskõlastatult Energiaturu Inspektsiooniga.

Kodutarbija poolt maagasi ja võrguteenuse eest arvestuskuu  eest tasumisele kuuluv summa, EUR:

Tarv= Varv x С

kus,

Varv- kodutarbija gaasiarvesti(te) arvestuskuu näidud, m³;

С – 1 m³ maagaasi hind (kaasarvatud võrguteenus ja käibemaks) kodutarbijale, EUR.

2. Arvelduse kord kodutarbijatega (korterid) gaasiarvestiteta (kuni gaasiarvestite elamutesse või elamute gaasitorustiku püstikutele paigaldamiseni).

Tasu  tarbitud maagaasi eest arvestatakse igakuiselt. Kodutarbijale tasu arvestamise aluseks olevat gaasikogust määratakse maagaasi kavandatava aastamahu alusel. Kavandatav maagaasi aastamaht see on Sillamäe  gaasijaotusjaamas paigaldatud gaasiarvesti näidu ja tarbijatel paigaldatud  gaasiarvestite näitude vahe arvestusaastale eelneval aastal. Kavandatava maagaasi mahu jaotamist 1 inimese kohta kuus  teostatakse koefitsiendi abil erinevate kodutarbijate gruppide kaupa. Arvestusaasta lõpul määratakse tegelikku maagaasi mahtu aastas. Tegelik maagaasi aastamaht see on Sillamäe  gaasijaotusjaamas paigaldatud gaasiarvesti näidu ja tarbijatel paigaldatud  gaasiarvestite näitude vahe arvestusaastal. Kui tegelik  erineb kavandatavast, siis tehakse ümberarvestus (detsembri arves). Maagaasi hinna (sisaldab võrguteenuse hinda) kehtestab Müüja (AS Sillamäe Veevärk) kooskõlastatult Energiaturu Inspektsiooniga.

  - Kavandatav maagaasi maht aastas, m³:

# Vpl = Vgjj – ( Vkor + Vm + Vvab)

kus,

Vgjj,Vkor, Vm,Vvab – tarbitud maagaasi gaasiarvestitega mõõdetud mahud  arvestusaastale eelneval aastal, m³;

Vgjj – Sillamäe gaasijaotusjaamas;

Vkor –  ühisgaasiarvestita elamute korterites;

Vm  –  elamutes või elamute gaasitorustiku püstikutel;

Vvab  – vabatarbijatel.

  - Koefitsientide summa kavandatava maagasi aastamahu jaotamiseks:

K = H1 x K1 + H2 x K2 + H3 x K3

kus,

H1, H2, H3 –gaasiarvestite korterites elavate inimeste arv arvestusaastale eelneva aasta (31 detsember) lõpuks:

H1 – gaasipliidi ja kuumaveevarustusega;

H2 – gaasipliidiga  kuumaveevarustuseta;

H3 – gaasipliidi ja – veesoendiga;

K1, K2, K3 – gaasiarvestiteta kodutarbijate vahel maagaasi jaotamiseks kasutatavad koefitsiendid:

K1=1-gaasipliidi  ja kuumaveevarustusega korter ;

K2=1,3-gaasipliidiga kuumaveevarustuseta korter;

K3= 2,52- gaasipliidi ja – veesoendiga korter.

  - Kavandatav maagaasi maht aastas koefitsiendi ühiku kohta, m³:

# Vk = Vpl : K

  - Kavandatav maagaasi maht kuus 1 inimese kohta, m³:

- gaasipliidi  ja kuumaveevarustusega korter:

# Vgpsv = Vk x K1 : 12

- gaasipliidiga  kuumaveevarustuseta korter:

# Vgpkv = Vk x K2 : 12

- gaasipliidi ja – veesoendiga korter:

# Vgps = Vk x K3 : 12

kus,

K1, K2, K3 – gaasiarvestiteta kodutarbijate vahel maagaasi jaotamiseks kasutatavad koefitsiendid:

K1=1-gaasipliidi  ja kuumaveevarustusega korter ;

K2=1,3-gaasipliidiga kuumaveevarustuseta korter;

K3= 2,52- gaasipliidi ja – veesoendiga korter.

12 – kuude arv.

  - Tasumisele kuuluv summa maagaasi ja võrguteenuse eest kodutarbijatele (korterid)

gaasiarvestiteta arvestuskuus, EUR:

- gaasipliidi  ja kuumaveevarustusega korter:

# T gpsv = Vgpsv x n x С

- gaasipliidiga  kuumaveevarustuseta korter:

# T gpkv = Vgpkv  x  n x С

- gaasipliidi ja – veesoendiga korter:

T gps = Vgps x  n x С

kus,

n – korterisse registreeritud inimeste arv. Juhul, kui korteris tegelikult elavate inimeste arv on registreeritutest suurem, siis võetakse korteris elavate arv. Kui korterisse kedagi registreeritud ja gaasitarnet katkestatud ei ole, siis arvesse võetakse 1 inimene – korteriomanik;

С –1 m³ maagasi hind (kaasarvatud võrguteenus ja käibemaks) kodutarbijale, EUR.

  - Maagaasi ja võrguteenuse eest tasu ümberarvestust tehakse juhul, kui maagaasi aasta

tegelik maht (Vteg)  kavandatavast (Vpl) erineb.

2.6.1.Leitakse vahe tegeliku ja kavandatava mahu eest kodutarbijale aasta jooksul arvestatud tasude vahel  ( tegelik maht arvestatakse analoogiliselt punktides 2.1.; 2.2.; 2.3.;2.4.;2.5. esitatud metoodikatega);

2.6.2.Saadud  vahesumma pannakse kodutarbija arvele juurde või võetakse arvelt maha.

3.  Arvelduse kord kodutarbijatega (korterid) gaasiarvestiteta (pärast gaasiarvestite elamutesse

või elamute gaasitorustiku püstikutele paigaldamist).

Tasu  tarbitud maagaasi eest arvestatakse igakuiselt. Kodutarbijatele (korterid) jaotatav maagasi maht kuus määratakse vahena elamutes või elamute gaasitorustiku püstikutel paigaldatud gaasiarvestite näitude ja nende elamute korterites paigaldatud gaasiarvestite näitude summa vahel. Kodutarbijatele maagagi mahu jaotamine toimub korteritesse registreeritud inimeste järgi. Maagaasi hinna (sisaldab võrguteenuse hinda) kehtestab Müüja (AS Sillamäe Veevärk) kooskõlastatult Energiaturu Inspektsiooniga.

3.1. Elamu (korterid) või elamu  gaasitorustiku püstikuga ühendatud kodutarbijatele jaotatav maagasi maht, m³:

Vek (Vepk) = Ve (Vep)   -    Vea (Vepa)

kus,

Ve, Vep – elamusse või elamu gaasitorustiku püstikule paigaldatud gaasiarvesti näidud kuus,  m³;

Vea, Vepa – elamu või elamu gaasitorustiku püstikuga ühendatud kodutarbijate gaasiarvestite näidud kuus, m³.

  - Maagaasi arveldusmaht ühe inimese kohta kuus, m³:

# Varv = Vek (Vepk) : N

kus,

N – inimeste arv, mis on registreeritud elamu korteritesse või elamu gaasitorustiku püstikuga ühendatud:

  - Maagaasi ja võrguteenuse eest tasumisele kuuluv summa gaasiarvestiteta kodutarbijatele

(korterid) kuus, EUR:

# P = Varv x n x С

kus,

n – korterisse registreeritud inimeste arv. Juhul, kui korteris tegelikult elavate inimeste arv on registreeritutest suurem, siis   võetakse korteris elavate inimeste arv.  Kui korterisse kedagi registreeritud ja gaasitarnet katkestatud ei ole, siis arvesse võetakse 1 inimene – korteriomanik;

С – 1 m³ maagasi hind (kaasarvatud võrguteenus ja käibemaks) kodutarbijale, EUR.